## Slide 1: ESP323 (phát triển về phần cứng của esp8266)
2 giao tiếp không dây
Wifi
Bluetooth

## Slide 2: Hỗ trợ tất cả các loại giao tiếp
8-bit DACs( digital to analog) 2 cổng
Analog(ADC) 12-bit 16 cổng.
I²C – 2 cổng
UART – 3 cổng
SPI – 3 cổng (1 cổng cho chip FLASH )
I²S – 2 cổng
SD card /SDIO/MMC host
Slave (SDIO/SPI)
Ethernet MAC interface with dedicated DMA and IEEE 1588 support
CAN bus 2.0
IR (TX/RX)
Băm xung PWM (tất cả các chân )
Ultra low power analog pre-amplifier’

## Slide 3: Cảm biến trên esp32
1 cảm biến Hall (cảm biến từ trường)
1 cảm biến đo nhiệt độ
Cảm biến chạm (điện dung) với 10 đầu vào khác nhau.

## Slide 4: Cài IDE cho module ESP32.
Tải arduino IDE
Link:http://arduino.cc/en/Main/Software/...
Tải phần mềm Python
Link: https://www.python.org/downloads/...
Tải Git
Link: http://git-scm.com
Trong thư mục: C:/Arduino/hardware/espressif/esp32/

## Slide 5
mở thư mục /espressif/esp32 -> mở tools -> mở get.exe (đuôi .exe)

## Slide 6
Mở lại Arduino IDE
Chọn Board: ESP32 Dev module
Chọn Port.

## Slide 7: Để phát triển một chương trình cho ESP32
Toonchain để xây dựng một chương trình cho ESP32.
ESP-IDF bao gồm các API cho ESP32 và các lệnh để khởi chạy Toolchain.
Link hướng dẫn:
https://esp32.vn/idf/install.html#cai-dat-toolchain

## Slide 8: Cài toolchain(môi trường để build và nạp code) cho ESP32
Dùng MSYS để tạo môi trường cho toolchain
link : https://dl.espressif.com/dl/esp32_win32_msys2_environment_and_toolchain-20170330.zip
lưu trong thư mục : msys32
Chạy mingw32.exe sẽ cung cấp môi trường là bash shell
Tải ESP-IDF

## Slide 9: Tìm hiểu esp8266 song song với esp32
các chế độ WiFi của ESP8266
Chế độ Station - STA kết nối tới Access Point sẵn có.
Sử dụng HTTPClient để gởi và lấy dữ liệu từ Internet.
Chế độ Access Point - AP cho phép Client khác kết nối vào.
Web Server chạy trên ESP8266, dùng để bật tắt đèn LED.

## Slide 10: Chế độ WiFi Station
kết nối vào mạng WiFi cục bộ , ESP8266 cần phải hoạt động ở chế độ STA ,
Cung cấp tên (SSID) ,mật khẩu mạng WiFi.

## Slide 11: Giao thức HTTP
URL được dùng để định dạng địa chỉ Website, chứa các thông tin yêu cầu từ client và server
Cấu trúc 1 URL
phương thức truyền đến Server:
  Get
  Post
  Put
  Delete

## Slide 12: Chế độ WiFi Access Point

## Slide 13: Web Server
3 ngôn ngữ xây dựng web.
HTML - Javascript – CSS

## Slide 14: HTML Trang html cơ bản
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Page Title</title>
</head>
<body>
<h1>This is a Heading</h1>
<p>This is a paragraph.</p>
</body>
</html>

## Slide 15
Javascript
là một ngôn ngữ được thiết kế chủ yếu để thêm tương tác vào các trang Web, và tạo ra các ứng dụng Web.

## Slide 16: CSS
là từ viết tắt của Cascading Style Sheets, là một ngôn ngữ được thiết kế để xử lý giao diện Web

## Slide 17: Link tham khảo
https://esp32.vn/
https://iotmakervn.github.io/iot-starter-book/ (Hướng dẫn esp8266)
https://arduino.esp8266.vn/
https://hocarm.org/huong-dan-lap-trinh-esp32-tren-ubuntu/